THBE-3000A电子布氏硬度计

THBE-3000A电子布氏硬度计适用于测定黑色金属、有色金属的布氏硬度。本机采用闭环式传感器加载、电子控制系统，具备10级的试验力。本机具有精度高、高重复性和稳定性，操作简便等特点。

适用范围
布氏硬度采用的试验力大，压痕直经也大，适合具有大晶粒金属材料的硬度测试，如: 铸铁，有色金属及合金，各种退火、调质处理后的钢材，特别是对于较软的金属，如纯铝、铅、锡等。

技术数据

| 试验力 | 62.5kgf(612.9N)、100kgf (980.7N)、125kgf (1226N)、187.5kgf (1839N)、250kgf (2452N)、500kgf (4903N)、750kgf (7355N)、1000kgf (8907N)、1500kgf (14710N)、3000kgf (29420N) |
| --- | --- |
| 最小测量单位 | 0.005mm |
| 总放大倍数 | 20X |
| 保荷时间 | 5~60S |
| 试件最大高度 | 230mm |
| 压头中心至机壁最大距离 | 135mm |
| 电源 | AC220V±5%，50~60Hz |
| 执行标准 | GB/T231.2国家标准(GB/T231.2) JJG150检定规程(JJG150) |
| 试验力精度 | 0.5%（高于国家标准要求1%） |
| 压头球直径 | 10mm，5mm，2.5mm |
| 测量范围 | （3.18～653）HBW |
| 压痕测量精度 | ±0.5% |
| 仪器尺寸 | 550×210×750mm |
| 主机重量 | 约125kg |
| 标准配件 附件 | 测量显微镜一套、直经2.5、5、10mm硬质合金球压头、标准硬度块（2）、大平试台、中平试台、“V”型试台、电源线 |